SISTEMA CON SVILUPPO DISTRIBUITO (ACUAZONE,INNOBUS) 2016

AZDI6ACUAZONE: SCHEDA CENTRALE SISTEMA AIRZONE ACUAZONE

Marca Airzone Modello AZDI6ACUAZONE

Scheda elettronica centrale per la gestione del sistema di zona con alimentazione a 220Vac, 50 Hz. Controllo fino a un massimo di 32 moduli di zona collegati alla scheda mediante bus di comunicazione. La scheda permette la gestione dei seguenti parametri:

- Controllo e gestione dello stato dei moduli locali di zona del sistema

- Dialogo e controllo delle periferiche di comunicazione con le unità interne

- Comunicazione con sistemi di controllo esterni tramite bus di integrazione

Scheda elettronica composta da:

- N°3 connettori a 5 poli per il collegamento dei moduli di zona e  delle periferiche per le gestione di eventuale impianto di riscaldamento.

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento su linea bus di più schede elettroniche e per la gestione remota del sistema tramite sistemi domotici

- N°1 connettore a 4 poli per il collegamento di periferiche per il controllo delle unità interne canalizzate

- N°1 contatto libero da tensione normalmente chiuso per la gestione dell’ON/OFF del sistema come contatto allarme a riarmo manuale

- N°1 contatto per il collegamento di sonde di temperatura per la protezione da sovratemperature di ritorno dell’impianto

- N°1 relè libero da tensione per la gestione dell’ON/OFF di eventuale recuperatore di calore o della caldaia

- N°1 relè libero da tensione per la gestione dell’ON/OFF dell’unità interna canalizzata

- N°1 connettore per la alimentazione del sistema da linea 220v c.a.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZDI6BLUEFACEB/N: TERMOSTATO BLUEFACE CABLATO DI SUPERFICIE BIANCO/NERO RETROILLUMINATO

Marca Airzone Modello AZDI6BLUEFACEB/N

Interfaccia grafica  tattile con schermo capacitivo  a colori retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite bus di collegamento. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con il modulo di zona associato.

Funzionalità:

- Programmazione oraria del funzionamento di gestione della climatizzazione in una determinata zona in maniera indipendente rispetto alle altre e tramite navigazione remota in tutte le zone del sistema.

- Accensione/spegnimento e selezione della temperatura desiderata.

- Modalità SLEEP di funzionamento con variazione di 0.5º ogni 30 minuti della temperatura desiderata in funzione del tempo fino a cambiare la temperatura di 2º C.

- Controllo delle funzioni mediante microprocessore.

- Selezione della temperatura della zona con intervallo di 0,5°C

- Selezione del modo di funzionamento dell’intero sistema di zona (Stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione)

- Navigazione interna nelle zone del sistema con possibilità di nominare ogni singola zona

- Algoritmo di efficienza energetica ECOADAPT

- Funzione screensaver con indicazione su schermo dello stato della zona, della temperatura ambiente e delle condizioni climatiche esterne (opzionale)

- Funzione offset di ubicazione

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZDI6THINKCB/N: TERMOSTATO THINK CABLATO DI SUPERFICIE BIANCO/NERO RETROILLUMINATO

Marca Airzone Modello AZDI6THINKCB/N

Interfaccia grafica monocromatica a basso consumo con tasti capacitivi retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite bus di collegamento. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con il modulo di zona associato.

Funzionalità:

- Accensione/spegnimento e selezione della temperatura desiderata.

- Modalità SLEEP di funzionamento con variazione di 0.5º ogni 30 minuti della temperatura desiderata in funzione del tempo fino a cambiare la temperatura di 2º C.

- Controllo delle funzioni mediante microprocessore.

- Selezione della temperatura della zona con intervallo di 0,5°C

- Selezione del modo di funzionamento dell’intero sistema di zona (Stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione)

- Navigazione interna nelle zone del sistema

- Funzione screensaver con indicazione su schermo dello stato della zona, della temperatura ambiente e delle condizioni climatiche esterne (opzionale)

- Funzione offset di ubicazione

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZDI6LITECB/N: SONDA DI TEMPERATURA CAPACITIVA CABLATA

Marca Airzone Modello AZDI6LITECB/N

Interfaccia tattile con tasti capacitivi  a colori retroilluminata per controllo della temperatura e lettura dell’umidità relativa in ambiente alimentata tramite bus di collegamento. Finitura in vetro temperato e lega Zamak (Acciaio/ Zinco) e comunicazione bidirezionale con la scheda centrale.

Funzionalità:

- Accensione/spegnimento della zona

- Impostazione della temperatura ambiente con intervallo di 1°C fino ad un massimo di +o- 3°C.

- Indicazione dello stato della zona mediante codice cromatico

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZASONDTEMP: SONDA DI TEMPERATURA REMOTA

Marca Airzone Modello AZASONDTEMP

Sonda per la rilevazione della temperatura ambiente mediante sonda di temperatura del tipo NTC-48K alimentata tramite bus di collegamento e con comunicazione bidirezionale con la scheda centrale fornita in apposito contenitore Airzone per il montaggio su cassetta ad incasso circolare D 60 mm.

Applicazioni:

- Applicazione come sonda remota per suo controllo tramite navigazione interna al sistema

- Applicazione come sonda distribuita in installazioni openspace

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZDI6OUTPUT8: SCHEDA RELÈ 8 ZONE

Marca Airzone Modello AZDIOUTPUT8

Scheda elettronica per la gestione dell’impianto di riscaldamento e/o raffrescamento radiante fino a un massimo di 8 zone con comunicazione alla scheda centrale mediante bus di comunicazione. Montaggio su barra DIN.

Scheda elettronica completa di:

- N°8 relè liberi da tensione per il controllo degli elementi dell’impianto di riscaldamento e/o raffrescamento

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento mediante bus alla scheda elettronica centrale

- N°1 connettore per la alimentazione della scheda da linea 220v c.a.

- Microswitch per indirizzamento della scheda sulla linea bus

- Microswitch per impostazione tipologia di impianto radiante

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZDI6MZZONC: MODULO LOCALE PER ZONIFICAZIONE CON TERMOSTATO CABLATO

Marca Airzone Modello AZDI6MZZONC

Scheda di gestione locale per il controllo del lavoro delle motorizzazioni e dei termostati alimentata e collegata alla scheda centrale del sistema tramite bus di collegamento. Fornita in apposito contenitore Airzone per il montaggio su apposito incastro nel corpo motorizzazione. Comunicazione bidirezionale con la scheda elettronica centrale.

Scheda elettronica composta da:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento alla scheda elettronica centrale.

- N°1 connettore a 4 poli per il collegamento al termostato di zona.

- N°1 uscita a 2 poli per il collegamento alla motorizzazione.

- N°1 connettore per il collegamento di sonda di temperatura remota o distribuita

- N°1 entrata per la gestione di contatti finestra (ON/OFF di zona)

- N°1 entrata per la gestione di contatti presenza (attivazione e disattivazione modo ECO)

Contatti finestra e presenza configurabili come normalmente aperti o normalmente chiusi.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZDI6MCFANC: MODULO LOCALE PER FANCOIL INDIVIDULAE CON TERMOSTATO CABLATO

Marca Airzone Modello AZDI6MCFANC

Scheda di gestione locale per il controllo individuale di zona di unità idroniche tipo fancoil collegata alla scheda centrale del sistema tramite bus di collegamento. Montaggio su barra DIN. Comunicazione bidirezionale con la scheda elettronica centrale.

La scheda permette la gestione dei seguenti parametri:

- Controllo di 3 velocità di ventilazione in modo automatico o manuale

- Controllo della apertura e della chiusura delle elettrovalvole.

- Compatibile con installazioni a due e quattro tubi

Scheda elettronica composta da:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento alla scheda elettronica centrale.

- N°1 connettore a 4 poli per il collegamento al termostato di zona.

- N°1 connettore per il collegamento di sonda di temperatura remota o distribuita

- N°1 entrata per la gestione di contatti finestra (ON/OFF di zona)

- N°1 entrata per la gestione di contatti presenza (attivazione e disattivazione modo ECO)

- N°1 connettore per la alimentazione della scheda da linea 220v c.a.

- N°3 relè per la gestione delle velocità di ventilazione

- N°2 relè per la gestione del modo di funzionamento del fancoil

Contatti finestra e presenza configurabili come normalmente aperti o normalmente chiusi.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZDI6MCXXXC: MODULO LOCALE PER UNITA’ AD ESP.DIRETTA INDIVIDUALE CON TERMOSTATO CABLATO

Marca Airzone Modello AZDI6MCXXXC

Scheda di gestione locale per il controllo individuale di zona di unità ad espansione diretta con comando a cavo fornito dal costruttore.  Modulo fornito completo di interfaccia di comunicazione Airzone specifica per il costruttore del climatizzatore. Scheda elettronica con comunicazione bidirezionale alla scheda centrale del sistema tramite bus di collegamento che ne provvede anche alla opportuna alimentazione. Montaggio su barra DIN.

La scheda permette la gestione dei seguenti parametri:

- ON/OFF dell’unità interna.

- Impostazione del modo di funzionamento (stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione).

- Controllo delle  velocità di ventilazione in modo automatico o manuale

Scheda elettronica composta da:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento alla scheda elettronica centrale.

- N°1 connettore a 4 poli per il collegamento al termostato di zona.

- N°1 connettore a 4 poli per l’alloggiamento della interfaccia di comunicazione dedicata.

- N°1 connettore per il collegamento di sonda di temperatura remota o distribuita

- N°1 entrata per la gestione di contatti finestra (ON/OFF di zona)

- N°1 entrata per la gestione di contatti presenza (attivazione e disattivazione modo ECO)

Contatti finestra e presenza configurabili come normalmente aperti o normalmente chiusi.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica

AZDI6MCIFRC: MODULO LOCALE PER UNITA’ AD ESP. DIRETTA INFRAROSSI INDIVIDUALE CON TERMOSTATO CABLATO

Marca Airzone Modello AZDI6MCIFRC

Scheda di gestione locale per il controllo individuale di zona di unità ad espansione diretta con comando ad infrarossi fornito dal costruttore fornita completa di opportuno emettitore a raggi infrarossi per la comunicazione con l’unità interna. Scheda elettronica con comunicazione bidirezionale alla scheda centrale del sistema tramite bus di collegamento che ne provvede anche alla opportuna alimentazione. Montaggio su base fornita unitamente al modulo completa di banda adesiva per l’installazione.

La scheda permette la gestione dei seguenti parametri:

- ON/OFF dell’unità interna.

- Impostazione del modo di funzionamento (stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione).

- Controllo delle  velocità di ventilazione in modo automatico o manuale

- Controllo della funzione swing della orientazione del flusso dell’aria dell’unità interna.

Scheda elettronica composta da:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento alla scheda elettronica centrale.

- N°1 connettore a 4 poli per il collegamento al termostato di zona.

- N°1 uscita a 2 poli per il collegamento dell’emettitore ad infrarossi.

- N°1 connettore per il collegamento di sonda di temperatura remota o distribuita

- N°1 entrata per la gestione di contatti finestra (ON/OFF di zona)

- N°1 entrata per la gestione di contatti presenza (attivazione e disattivazione modo ECO)

Contatti finestra e presenza configurabili come normalmente aperti o normalmente chiusi.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica

AZX6QADAPTDAI: INTERFACCIA Q-ADAPT DAIKIN

AZX6QADAPTMEL: INTERFACCIA Q-ADAPT MITSUBISHI ELECTRIC

AZX6QADAPTLGA: INTERFACCIA Q-ADAPT LG

AZX6QADAPTFUJ: INTERFACCIA Q-ADAPT FUJITSU

AZX6QADAPTHIT: INTERFACCIA Q-ADAPT HITACHI MODELLO RPI

AZX6QADAPTHI2: INTERFACCIA Q-ADAPT HITACHI MODELLO RAD

AZX6QADAPTMHI: INTERFACCIA Q-ADAPT MITSUBISHI HEAVY

AZX6QADAPTTOS: INTERFACCIA Q-ADAPT TOSHIBA

AZX6QADAPTSAM: INTERFACCIA Q-ADAPT SAMSUNG

AZX6QADAPTPAN: INTERFACCIA Q-ADAPT PANASONIC

AZX6QADAPTKAI: INTERFACCIA Q-ADAPT KAYSUN

AZX6QADAPTHAI: INTERFACCIA Q-ADAPT HAIER

AZX6QADAPTXXX: INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE PER UNITA’ INTERNA AD ESPANSIONE DIRETTA

Marca Airzone Modello AZX6QADAPTXXX

Scheda elettronica di interfaccia tra i sistemi di zona Airzone e le unità interne ad espansione diretta. Montaggio all’interno della scheda elettronica centrale del sistema per mezzo dell’apposito alloggiamento. Comunicazione bidirezionale con la scheda elettronica centrale.

La scheda permette la gestione dei seguenti parametri dell’unità interna:

- ON/OFF in funzione delle zone del sistema in regime di domanda.

- Impostazione del modo di funzionamento direttamente dal termostato maestro del sistema di zona (stop, freddo, caldo, ventilazione e deumidificazione).

- Impostazione della velocità di ventilazione in funzione del numero delle zone in regime di domanda e del lavoro proporzionale delle motorizzazioni

- Impostazione della temperatura di set point dell’unità interna sulla base delle temperature impostate sui differenti termostati ambiente e su quella di ripresa.

Scheda elettronica completa dell’algoritmo Q-ADAPT per la gestione delle velocità di ventilazione anche in funzione delle reali necessità impiantistiche.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6FANCOILZ: INTERFACCIA DI CONTROLLO PER FANCOIL CANALIZZATI A TRE VELOCITA’

Marca Airzone Modello AZX6FANCOILZ

Scheda elettronica per la gestione di unità idroniche tipo fancoil  canalizzate collegata alla scheda centrale del sistema tramite bus di collegamento. Montaggio su barra DIN. Comunicazione bidirezionale con la scheda elettronica centrale. La scheda permette la gestione dei seguenti parametri:

- Controllo di 3 velocità di ventilazione in modo automatico o manuale

- Controllo della apertura e della chiusura delle elettrovalvole.

- Compatibile con installazioni a due e quattro tubi

Scheda elettronica composta da:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento alla scheda elettronica centrale.

- N°1 connettore per la alimentazione della scheda da linea 220v c.a.

- N°3 relè per la gestione delle velocità di ventilazione

- N°2 relè per la gestione del modo di funzionamento del fancoil

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6010VOLTSZ: INTERFACCIA DI CONTROLLO PER FANCOIL CANALIZZATI CON VENTILATORE INVERTER

Marca Airzone Modello AZX6010VOLTSZ

Scheda elettronica per la gestione di unità idroniche tipo fancoil canalizzate collegata alla scheda centrale del sistema tramite bus di collegamento. Montaggio su barra DIN. Comunicazione bidirezionale con la scheda elettronica centrale. La scheda permette la gestione dei seguenti parametri:

- Controllo del segnale 0-10 al ventilatore del fancoil

- Controllo della apertura e della chiusura delle elettrovalvole.

- Compatibile con installazioni a due e quattro tubi

Scheda elettronica composta da:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento alla scheda elettronica centrale.

- N°1 connettore per la alimentazione della scheda da linea 220v c.a.

- N°1 uscita analogica  per segnale 0-10 V

- N°2 relè per la gestione del modo di funzionamento del fancoil

- N°1 relè per la gestione del modo dell’ON/OFF del ventilatore

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6CCP: CENTRALE DI CONTROLLO PRODUZIONE

Marca Airzone Modello AZX6CCPC

Scheda elettronica per la gestione delle unità esterne di produzione degli impianti con comunicazione alla scheda centrale mediante bus di comunicazione. Fornita in scatola di montaggio. Alimentazione diretta alla periferica 220 Vac.

Scheda elettronica completa di:

- N°1 entrata digitale per la gestione della ACS

- N°1 entrata digitale per il lavoro semiforzato in caldo

- N°1 entrata digitale per il lavoro semiforzato in freddo

- N°1 entrata digitale per lo spegnimento del sistema

- N°1 entrata digitale per la connessione alla sonda di temperatura della caldaia

- N°1 connettore a 2 poli per il collegamento mediante bus alla scheda elettronica centrale

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento mediante bus a sistemi di supervisione remoti/webserver

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento di interfacce di comunicazione per unità di produzione

- N°1 connettore per alimentazione della scheda da linea 220v c.a.

- N°6 relè per la gestione del modo di funzionamento del sistema

- Microswitch per impostazione della logica di funzionamento

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6BACNET: INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE-BACNET

Marca Airzone Modello AZX6BACNET

Interfaccia per l’integrazione dei sistemi Airzone con sistemi con protocollo Bacnet. Comunicazione con la scheda centrale Airzone mediante bus. Montaggio su barra DIN. Alimentazione diretta dalla scheda elettronica centrale.

Scheda elettronica completa di:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento mediante bus alla scheda elettronica centrale

- N°1 connettore a 2 poli per il collegamento al bus Bacnet.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6KNX: INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE-KONNEX

Marca Airzone Modello AZX6KNX

Interfaccia di comunicazione con sistemi domotici con protocollo Konnex mediante sistema di controllo KNX TP-1. Comunicazione con la scheda centrale Airzone mediante bus. Montaggio su barra DIN. Alimentazione diretta dalla scheda elettronica centrale.

Scheda elettronica completa di:

- N°1 connettore a 5 poli per il collegamento mediante bus alla scheda elettronica centrale

- N°1 connettore a 2 poli per il collegamento al bus Konnex

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6WEBSCLOUR: SERVER PER LA GESTIONE REMOTA DEI SISTEMI AIRZONE WIFI

Marca Airzone Modello AZX6WEBSCLOUDR

Scheda elettronica per la gestione remota dei sistemi Airzone tramite PC o Smartphone tramite applicazione gratuita “Airzone Cloud” disponibile per sistemi Android e Ios. Montaggio all’interno della scheda elettronica centrale o centrale di controllo produzione su apposito connettore per garantire comunicazione e alimentazione.

Necessario per il funzionamento un collegamento ad Internet tramite router WIFI.

Scheda elettronica completa di:

- N°1 connettore a 5 poli per l’innesto sulla scheda elettronica centrale

- Antenna WIFI rimovibile per il collegamento al router.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6WEBSCLOUC: SERVER PER LA GESTIONE REMOTA DEI SISTEMI AIRZONE ETHERNET

Marca Airzone Modello AZX6WEBSCLOUDC

Scheda elettronica per la gestione remota dei sistemi Airzone tramite PC o Smartphone tramite applicazione gratuita “Airzone Cloud” disponibile per sistemi Android e Ios. Montaggio all’interno della scheda elettronica centrale o centrale di controllo produzione su apposito connettore per garantire comunicazione e alimentazione.

Necessario per il funzionamento un collegamento ad Internet tramite router WIFI.

Scheda elettronica completa di:

- N°1 connettore a 5 poli per l’innesto sulla scheda elettronica centrale

- Connettore per cavo RJ45 di rete per il collegamento al router.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

AZX6POWER: ALIMENTATORE ESTERNO

Marca Airzone Modello AZX6POWER

Alimentatore esterno per installazioni ove sia richiesto il montaggio di un numero elevato di componenti. Montaggio su barra DIN. Alimentazione diretta 220 Vac.

Scheda elettronica completa di:

- N°1 connettore a 2 poli per il collegamento alla line a di alimentazione a 12V del bus di espansione Airzone

- N°1 connettore per la alimentazione da linea 220v c.a.

L’apparato elettronico dovrà essere conforme alla certificazioni CE per la sicurezza elettrica e per la compatibilità elettromagnetica.

# BOCCHETTE MOTORIZZATE

BOCCHETTA INTELLIGENTE MOTORIZZATA

Marca Airzone Modello RINT…x…BKMRE  (Esempio bocchetta 300x150 ( RINT030015BKMRE)

Bocchetta di mandata a doppia deflessione completa di serranda di taratura manuale, costruita in alluminio estruso laccato bianco RAL 9010, con lame orizzontali di deflessione motorizzate complete di elastomero di tenuta. Bocchetta completa di controllo della deflessione delle lame da parte del sistema al variare del modo di funzionamento e motore a 12v.

BOCCHETTA CON SERRANDA MOTORIZZATA

Marca Airzone Modello RDHV…x…BKMTE (Esempio bocchetta 300x150 ( RDHV030015BKMTE)

Bocchetta di mandata a doppia deflessione, verticale ed orizzontale con lame singolarmente orientabili costruita in alluminio estruso laccato bianco RAL 9010. Fornita completa di serranda motorizzata in alluminio estruso con motore di 12V, trasmissione mediante sistema di ruote dentate con passo 1 in ABS tecnico e alette di chiusura con elastomero a tenuta.

BOCCHETTA CON SERRANDA MOTORIZZATA 2X1

Marca Airzone Modello RDHV…x…BKM2E (Esempio bocchetta 300x150 ( RDHV030015BKM2E)

Bocchetta di mandata a doppia deflessione, verticale ed orizzontale con lame orientabili costruita in alluminio estruso laccato bianco RAL 9010. Fornita completa di serranda motorizzata in alluminio estruso con motore di 12 V, trasmissione mediante sistema di ruote dentate con passo 1 in ABS tecnico e  alette di chiusura con elastomero a tenuta. La serranda motorizzata andrà a servire solo la metà della aria libera della bocchetta per consentire la canalizzazione della ripresa dell’ aria sulla parte non motorizzata.

# SERRANDE MOTORIZZATE

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA

Marca Airzone Modello CPCC…MTE (Esempio serranda D. 150 ( CPCC150MTE)

Serranda motorizzata per condotti circolari costruita in alluminio estruso con un motore di 12 V a presa diretta sulla farfalla di chiusura. Serranda circolare completa di isolamento esterno, guarnizione di fine corsa e regolazione manuale del fine corsa in quattro diverse posizioni sia in fine corsa che in apertura.

SERRANDA RETTANGOLARE MOTORIZZATA PER INSTALLAZIONE A CANALE

Marca Airzone Modello CPRC…. MTE (Esempio serranda 400x200 ( CPRC040020MTE)

Serranda motorizzata per installazione su condotti rettangolari o quadrati completa di flangia per il fissaggio spessore 25 mm , costruita in alluminio estruso con un motore di 12 V e  trasmissione mediante sistema di ruote dentate con passo 1 in ABS tecnico. Alette di chiusura con elastomero di tenuta

SERRANDA RETTANGOLARE MOTORIZZATA PER INSTALLAZIONE SU BOCCHETTA

Marca Airzone Modello CPRR…. MTE (Esempio serranda 400x200 ( CPRR040020MTE)

Serranda motorizzata per installazione su bocchetta, costruita in alluminio estruso con un motore di 12 V e  trasmissione mediante sistema di ruote dentate con passo 1 in ABS tecnico. Alette di chiusura con elastomero di tenuta

# CAVI DI COLLEGAMENTO

CAVO AIRZONE DI COLLEGAMENTO TIPO A

Marca Airzone Modello CABLEAP4

Cavo schermato a quattro fili (2x0,50 + 2x0,22) per il collegamento dei termostati e delle periferiche a 4 fili di 0,25mm. Rotolo da 100 metri.

CAVO AIRZONE DI COLLEGAMENTO TIPO B

Marca Airzone Modello CABLERN

Cavo a due fili (2x0,75) per il collegamento delle motorizzazioni. Rotolo da 100 metri.

# Text boxes

PERIFERICHE PER L’INTERFACCIA CON LE MACCHINE

PERIFERICHE COMUNI PER I SISTEMI